附件1

煤矿风险分析研判重点内容

一、安全管理重大风险研判内容

（一）生产接续计划方面。

1.矿井开拓、准备、回采比例失调。

2.上级企业超能力下达生产指标，煤矿超强度、超定员组织生产。

3.采掘工作面数量超过规定。

（二）主要生产安全系统方面。

1.生产水平和采（盘）区没有实现分区通风，采（盘）区进、回风巷没有贯穿整个采（盘）区。采（盘）区主要生产安全系统未形成即组织生产或施工回采巷道。

2.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区，低瓦斯矿井开采煤层群的采（盘）区未设置专用回风巷。

3.采掘工作面通风系统不独立，违规串联通风。

（三）重大灾害治理方面。

1.矿井瓦斯、水、火等灾害治理相关机构不健全或者人员配备不足。

2.未按规定编制专项灾害防治设计。

3.高瓦斯、突出矿井未按规定建立地面瓦斯抽采系统或不能正常运行。

4.具备开采保护层条件的突出矿井未开采保护层。

5.未查明矿区范围内水文地质条件和采空区、废弃老窑积水等情况。

6.冲击地压矿井、突出矿井过断层等地质构造带未制定安全技术措施。

（四）安全监控系统方面。

1.未按要求安装矿井安全监测监控系统。

2.安全监控系统运行不正常。

3.安全监控、人员位置监测不能实时上传数据。

4.安全监控系统报警、断电、故障闭锁等功能缺失或不可靠。

5.煤矿对瓦斯超限等数据异常情况未按规定进行处置。

（五）安全生产主体责任方面。

1.未按规定配齐“五职”矿长和专业技术人员。

2.主要负责人和总工程师“两个关键人”安全生产责任制不符合《安全生产法》的要求。

3.未建立完善安全生产责任制落实情况的监督考核机制。

（六）建设项目方面。

1.安全设施设计、初步设计未经审批组织施工。

2.建设矿井未按规定安装矿井安全监测监控系统、形成双回路供电。

3.矿井防排水系统能力不足。

4.建设项目竣工投入生产前，安全设施未经验收合格的。

（七）淘汰退出煤矿方面。

列入淘汰退出计划煤矿没有制定退出方案或退出方案中没有明确生产工作面和生产时限，采掘工作面、采区、水平以及全矿井封闭时间。

（八）其它。

1.调整开采保护层工作面和新增采掘工作面不符合规定。建设项目安全设施未按批复施工建设。煤矿企业启动改制后未重新明确安全生产责任制。煤矿改制结束后，未及时变更安全生产许可证。

2.依据法律、法规、规章和标准及煤矿实际，认为应当超前分析研判的其它内容。

二、专业重大风险研判内容

（一）瓦斯方面。

1.煤与瓦斯突出。

（1）全岩巷道掘进。巷道与煤层的法向距离不足进行施工。

（2）水力压裂。不满足压裂安全条件。

（3）石门揭煤。地质情况不明、抽采不充分。

（4）保护层煤巷掘进。穿层条带钻孔控制范围不足，抽采不充分或遇地质构造带。

（5）被保护层煤巷掘进。保护效果差或未受到保护。

（6）保护层工作面回采。瓦斯抽采不充分。

（7）被保护层工作面回采。保护效果差或未受到保护。

2.瓦斯爆炸燃烧窒息。

（1）采煤工作面及隅角、回风巷。本煤层及邻近层瓦斯抽采不充分，隅角瓦斯管理不到位，工作面风量不足，电气失爆，裸露爆破、无封泥或封泥不足爆破。

（2）巷道掘进。无风、微风、循环风作业造成瓦斯积聚，放明炮、无封泥或封泥不足爆破产生放炮火花，电气失爆，静电火花。

（3）施钻点。防喷措施不到位，电气设备失爆。

（4）机电硐室。通风不畅。

（5）盲巷。封闭盲巷不及时。

（6）高冒区。未充填接顶。

（7）密闭及启封。未按规定密闭及检查密闭内的气体情况，违规启封密闭。

（8）瓦斯排放。无措施或违章排放瓦斯。

（二）水害方面。

1.突水。

（1）全岩巷道。未探明巷道前方水情继续掘进引起突水。

（2）煤层巷道。掘进误穿老空区、老巷。

（3）巷道贯通。未疏干被贯通巷道积水。

（4）上段采空区。未疏干上段采空区积水导致突水。

（5）上覆煤层采空区。未疏干上覆煤层采空区积水导致突水。

（6）长兴灰岩水。未对长兴灰岩水进行降压疏水。

（7）老窑及地表溃水。未查明老窑及地表水体情况，未留设足够的隔水煤柱。

2.淹井。

（1）矿井排水能力不足。

（2）供电保障能力弱。

（三）火灾方面。

1.煤层巷道。煤巷通风不良，高冒区煤炭暴露氧化。

2.采空区。工作面推进缓慢，浮煤未清净，防灭火措施不落实。

3.打钻点。压风排渣打钻引起燃烧。

4.机电设备。空气压缩机、移动抽放泵散热及通风不良，电气设备供电超负荷，电气失爆。

5.井下动火。动火地点及附近有可燃材料，动火后未及时扑灭火星等。

6.皮带运输。皮带保护装置、温度和烟雾装置失效；皮带机道浮煤矸堆积严重；损坏托辊不及时更换等。

7.其他可能产生的火灾。

（四）顶板方面。

1.综采工作面。支架选型不合理，煤壁片帮，端头支护质量差。

2.单体支护工作面。单体架设不牢固，单体初撑力不够，单体支护大面积空顶，煤壁片帮，端头支护质量差，单体不及时升井检修，防飞矸措施不到位。

3.柔性掩护支架工作面。工作面坡度超标，支架选型不合理，控架支柱角度、排列方式和密度不符合要求，遇支架皱架、断架、悬空、歪斜、角度超过规定未及时处理，工作面窜矸、护巷煤柱垮冒、工作面下出口支护质量差。

4.全岩巷道。巷道交叉口支护强度不够，大断面硐室支护不到位，碛头大块矸石，破碎带未加强支护。

5.工字钢架棚支护巷道。巷道交叉口支护强度不够，巷道架棚质量不合格，碛头临时支护不到位。

6.锚杆支护巷道。巷道交叉口支护强度不够，碛头临时支护不到位，破碎带未加强支护，巷道大面积垮塌。

7.巷道修复。修复区域巷道垮冒。

（五）提升运输方面。

1.斜坡提升。“一坡三挡”装置不可靠或安设位置不合理，跑车伤人。

2.平巷运输。矿车联结装置不可靠，机车或矿车自溜等，挤压伤人。

3.皮带运输。皮带运输断带及大倾角皮带煤矸滚落伤人。

4.立井提升。卡罐、坠罐、跑罐。

5.吊挂人车。机械伤人。

（六）供电方面。

1.失电。矿井供电保障能力弱、井下超负荷运行导致大面积掉（失）电。

2.触电。带电作业，约时送电，无证人员违规操作。

（七）爆破作业方面。

1.约时放炮，不按规定撤人安设警戒。

2.放明炮、无封泥或封泥不足爆破。

3.有岩溶裂隙瓦斯掘进的全岩巷道，未按防突工作面进行放炮管理。

（八）粉尘爆炸方面。

1.采、掘工作面未严格采取爆破喷雾、洒水降尘、防尘喷幕等综合防尘措施。

2.采煤工作面回风巷及运煤系统粉尘堆积、飞扬。

（九）防坠落掩埋方面。

1.大倾角行人巷道无防护栏，其上口无安全防护设施。

2.煤仓、溜煤眼上口无防护设施。

3.急倾斜煤层采煤工作面未设置防护板，作业人员不佩带保险绳。

4.处理煤仓、溜煤眼堵塞时停止运煤作业，落实专人看护，且人员不得进入煤仓、溜煤眼等。

三、作业场所风险研判内容

（一）综采工作面。顶板：安架、移架、撤架，空顶作业，两巷两口垮冒，维修巷道，回撤老巷及尾巷。机械及撞击伤人：割煤，架设临时支护，运送物料，飞矸，残留钻杆，斜坡提升，刮板输送机、皮带输送机及人力运输。高坠：倾角25度以上的工作面设置人行梯步及安全防护绳，下煤眼上口设防护设施。火灾：采空区自然发火，钻孔引起煤层发火。瓦斯：邻近层瓦斯抽采不充分，通风设施遭到破坏，抽放系统停运。防突：未按设计、措施施工防突钻孔或各种数据弄虚作假，防突指标异常，瓦斯抽采不充分。放炮：炮采或过构造时违章放炮。

（二）单体支柱工作面。顶板：空顶作业，两巷两口垮冒，维修巷道，回撤老巷及尾巷。机械及撞击伤人：飞矸，斜坡提升、刮板输送机、皮带输送机及人力运输时伤人，机采时残留钻杆。高坠：倾角25度以上的工作面设置人行梯步及安全防护绳，下煤眼上口设防护设施。火灾：采空区自然发火，钻孔引起煤层发火。瓦斯：邻近层瓦斯抽采不充分，通风设施遭到破坏，抽放系统停运。防突：未按设计、措施施工防突钻孔或各种数据弄虚作假，防突指标异常，瓦斯抽采不充分。放炮：炮采或过构造时违章放炮。

（三）柔性掩护支架工作采面。顶板：安架、落架、撤架、调架，处理断架、皱架。物料下滑伤人，控架支柱倾倒伤人，架尾支架倾倒。机械及撞击伤人：飞矸，斜坡提升、刮板输送机、皮带输送机及人力运输时伤人。高坠：倾角25度以上的工作面设置人行梯步及安全防护绳，下煤眼上口设防护设施。火灾：采空区自然发火，钻孔引起煤层发火。瓦斯：邻近层瓦斯抽采不充分，通风设施遭到破坏，抽放系统停运。防突：未按设计、措施施工防突钻孔或各种数据弄虚作假，防突指标异常，瓦斯抽采不充分。放炮：炮采或过构造时违章放炮。

（四）全岩巷道。顶板：顶板离层，巷道交叉口垮塌，碛头悬矸，地质构造带和破碎带未支护，未严格执行敲帮问顶制度。机械及撞击伤人：断钎、斜巷飞矸、机械装矸伤人，斜坡提升，刮板输送机、皮带输送机、机车运输及人力运输伤人。瓦斯：误穿煤层，岩溶裂隙瓦斯、硫化氢涌出。水害：未探明岩溶和裂隙水，贯通积水巷道。放炮：违章放炮伤人。

（五）架棚支护巷道。顶板：碛头无临时支护空顶作业，巷道架棚不牢固，巷道开口或交叉口抬棚不合格，地质构造带和破碎带未加强支护，未严格执行敲帮问顶制度。机械及撞击伤人：断钎、斜巷飞矸、机械装矸伤人，综掘机伤人，斜坡提升，刮板输送机、皮带输送机、机车运输及人力运输伤人。瓦斯：煤层巷道瓦斯抽采不充分，有效风量不足，在抽采空白带和地质构造带掘进。防突：煤层巷道未按设计、措施实施防突措施或各种数据弄虚作假，煤层突然变厚、软分层增厚，防突指标异常。水害：老空水（采空区积水）、老巷水，巷道贯通积水。放炮：违章放炮。

（六）锚杆支护巷道。顶板：碛头无临时支护空顶作业，锚杆（锚索）初锚力不合格，巷道开口、交叉口、地质构造带和破碎带未加强支护，未严格执行敲帮问顶制度。机械及撞击伤人：断钎、斜巷飞矸、机械装矸伤人，综掘机伤人，斜坡提升，刮板输送机、皮带输送机、机车运输及人力运输伤人。瓦斯：煤层巷道瓦斯抽采不充分，有效风量不足，在抽采空白带和地质构造带掘进。防突：煤层巷道未按设计、措施实施防突措施或各种数据弄虚作假，煤层突然变厚、软分层增厚，防突指标异常。水害：老空水（采空区积水）、老巷水，巷道贯通积水。放炮：违章放炮。

（七）立井提升。卡罐：制动闸失效、井架不平衡。坠罐：钢丝绳断裂、防坠器失灵。跑罐：制动闸失效、安全闸无效、过卷。

（八）提升运输。跑车：连接装置断裂、钢丝绳断裂。机械伤人：超长、超宽、超高材料及设备运输，材料、设备下滑。

（九）瓦斯抽采作业地点。机械伤人：钻杆撤卸，钻具巻人。火灾：施钻燃烧。瓦斯：喷孔、爆炸、室息、压裂突出伤人。

（十）机房硐室，要害场所。设备非计划停运，机械伤害。

四、岗位风险研判内容

（一）采煤机司机。顶板伤人、机械伤人、瓦斯突出等。

（二）移架推溜工。顶板伤人、液压管伤人、挤压伤人等。

（三）支护工、回柱工。顶板伤人、钢丝绳及挂钩断裂伤人等。

（四）胶带机司机。运行物料伤人、皮带着火、设备伤人等。

（五）刮板输送机司机。运行物料伤人、设备伤人等。

（六）乳化泵司机。压力元件伤人等。

（七）攉煤工。顶板伤人等

（八）回柱机司机。设备伤人、钢丝绳伤人、瓦斯事故等。

（九）支架回撤工。顶板伤人、设备伤人、钢丝绳伤人、瓦斯事故等。

（十）综掘机司机。顶板伤人、机械伤人，瓦斯突出、爆炸、火灾等。

（十一）挖装机司机。顶板伤人、机械伤人。

（十二）耙岩机司机。钢丝绳伤人、机械及物料伤人等。

（十三）打眼工。顶板伤人、机械伤人、瞎炮残炮伤人，瓦斯突出、窒息等。

（十四）巷修工。顶板伤人、窒息等。

（十五）巷道支护工。顶板伤人、坠落等。

（十六）混凝土（砂浆）喷射工。顶板伤人、喷溅伤人、压风管及机械伤人等。

（十七）爆破工。顶板伤人、爆破伤人、窒息、瓦斯突出和燃烧爆炸等。

（十八）电工。顶板伤人、触电伤人、机械伤人、电弧伤人等。

（十九）充电工。顶板伤人、起吊伤人、酸液烫伤人等。

（二十）钳工。顶板伤人、机械伤人、起吊伤人、压力元件伤人等。

（二十一）水泵工。顶板伤人、机械伤人、触电、窒息等。

（二十二）运输工。摔伤、车辆伤人、运输物件滑落伤人等。

（二十三）机车司机。摔伤、运输伤人、起吊伤人、挤压伤人等。

（二十四）跟车员。摔伤、运输伤人、起吊伤人、挤压伤人等。

（二十五）绞车司机。机械伤人、钢丝绳伤人等。

（二十六）信把工。机械伤人、跑车伤人等。

（二十七）装卸工。起吊伤人、物件滑落伤人等。

（二十八）缆绳监护工。设备伤人、钢丝绳伤人、触电伤人等。

（二十九）瓦检工。顶板伤人、瓦斯窒息等。

（三十）防突工。顶板伤人、机械伤人、瓦斯突出等。

（三十一）测风工。顶板伤人、瓦斯窒息等。

（三十二）抽风机司机。触电伤人、机械伤人等。

（三十三）密闭砌筑工。顶板伤人、瓦斯窒息、料石滑落飞溅伤人、摔伤事故等。

（三十四）瓦斯抽采（施钻）工。顶板伤人、触电伤人、液压机械伤人、喷孔顶钻伤人等。

（三十五）测流工。顶板伤人、瓦斯窒息等。

（三十六）封孔工。顶板伤人、喷孔伤人等。

（三十七）监测工。顶板伤人、电气伤人、坠落伤人等。

（三十八）集控人员。误操作、机械伤人等。